1 ГВОЗДЕВОЕ КРЕПЛЕНИЕ БАЛКИ (СЕРИЯ БДК/ БДКУ/ БДКШ) / 1. Необходимо отступить 40 мм от торца балки и крепить гвоздь под углом, как показано на рисунке / 2. Для крепления балки СК используются гвозди 3-3.5 х 75 мм

2 КРЕПЛЕНИЕ ОБВЯЗОЧНОЙ БАЛКИ / 1. Крепление балки к опоре вполняется гвоздями 3-3.5 мм х 75мм с шагом 150 мм и смещение относительно противоположной стороны / 2. Крепится по два гвоздя 3-3.5 мм х 75 мм к верхней и нижней полкам

3 БЛОКИРУЮЩИЕ СВЯЗИ / 1. Блокировки закрепляются двумя гвоздями 3-3.5 мм х 75 мм с каждого конца / 2. Более подробно можете ознакомиться в техническом руководстве

4 ТОРЦЕВОЕ КРЕПЛЕНИЕ БАЛОК СК (СЕРИЯ БДК/ БДКУ/ БДКШ) / 1. Требуется установить поддерживающий блок для гвоздевого крепления кронштейна / 2. Поддерживающий блок толщиной 12 мм / 3. Блок прокладка толщиной 28 мм / 4. Балка серии БДК/ БДКУ/ БДКШ

Узлы в блочном и кирпичном доме.
Г1 ОПИРАНИЕ БАЛКИ ПЕРЕКРЫТИЯ НА СТЕНУ / 1. Балка перекрытия / 2. Может применятся кладка блоков или связь из балки Ск / 3. Минимальная ширина опирания 89 мм

Г2 ОПИРАНИЕ БАЛКИ ПЕРЕКРЫТИЯ НА СТЕНУ / 1. Может применятся кладка блоков или связь из балки Ск / 2. Зазор 3 мм между верхней полкой балки и блоком сращивания / 3. Минимальная ширина опирания 89 мм

Г3 ОПОРНОЕ СОЕДИНЕНИЕ / 1. Монтируется по периметру для опоры настила пола / 2. Выполнить кладку из блоков и заполнить все пустые места строительным раствором / 3. Минимальная опора 38 мм для внешних стен

Г4 СОЕДИНЕНИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КРОНШТЕЙНА / 1. Монтируется по периметру для опоры настила пола / 2. Кронштейн балки

Узлы в брусовом и бревенчатом доме.
Б1 ОПИРАНИЕ БАЛКИ ПЕРЕКРЫТИЯ НА СТЕНУ / 1. Балка перекрытия / 2. Может применятся кладка блоков или связь из балки Ск / 3. Минимальная ширина опирания 89 мм

Б2 ОПИРАНИЕ БАЛКИ ПЕРЕКРЫТИЯ НА СТЕНУ / 1. Может применятся кладка блоков или связь из балки Ск / 2. Зазор 3 мм между верхней полкой балки и блоком сращивания / 3. Минимальная ширина описарания 89 мм

Б3 ОПОРНОЕ СОЕДИНЕНИЕ / 1. Монтируется по периметру для опоры настила пола / 2. Выполнить кладку из блоков и заполнить все пустые места строительным раствором / 3. Минимальная опора 38 мм для внешних стен

Б4 СОЕДИНЕНИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КРОНШТЕЙНА / 1. Монтируется по периметру для опоры настила пола / 2. Кронштейн балки / 3.Пристрожка